## Slide 1: keil 安装
1）安装keil MDK5
2）破解
3）安装芯片包

## Slide 2: 用 DAP 仿真器下载程序

## Slide 3
1. 硬件连接
电脑主机
仿真器
开发板
USB
排线
注：开发板要供电

## Slide 4
2. 仿真器配置
1）打开编译软件 KEIL，Debug 选项配置
2）Utilities 选项配置

## Slide 5
2. 仿真器配置
4）选择目标板
3）Utilities 选项配置

## Slide 6
2. 仿真器配置
6）程序下载后，Build Output 选项卡如果打印出 Application running…则表示程序下载成功。
5）下载程序，点击 KEIL 中的 LOAD 按钮

## Slide 7: 用 串口下载程序

## Slide 8
1. 安装 USB 转串口驱动
如果 USB 转串口驱动安装成功，USB 线跟板子连接没有问题，在计算机-> 管理-> 设备管理器->端口中可识别到串口。

## Slide 9
2. 硬件连接
电脑
CH340
单片机
USB
TXD
RXD
TXD
RXD

## Slide 10
3. 开始下载
打开 mcuisp 软件，配置如下：
1） 搜索串口，设置波特率 115200（尽量不要设置的太高）
2）选择要下载的 HEX 文件
3）校验、编程后执行
4）DTR 低电平复位，RTS 高电平进入 bootloader
5）开始编程
注：如果出现一直连接的情况，按一下开发板的复位键即可。

## Slide 11: 初识STM32

## Slide 12: 1. 什么是STM32
STM32 指 ST 公司开发的 32 位微控制器
2. STM32能做什么
STM32 属于一个微控制器，自带了各种常用通信接口，比如 USART、I2C、SPI 等，可接非常多的传感器，可以控制很多的设备。

## Slide 13: 3. STM32分类
从内核上分有 Cortex-M0、M3、M4 和 M7 这几种，每个内核又大概分为主流、高性能和低功耗。
F1 和 F4的区别：
F1 代表了基础型，基于 Cortex-M3 内核，主频为72MHZ，
F4 代表了高性能，基于 Cortex-M4 内核，主频 180M。
之于 F1，F4（429 系列以上）除了内核不同和主频的提升外，升级的明显特色就是带了 LCD 控制器和摄像头接口，支持 SDRAM。
4. 选择合适的 MCU
不需要接大屏幕的一般选择 Cortex-M3 内核的 F1 系列
追求高性能，需要大量的数据运算，且需要外接 RGB 大屏幕的则选择 Cortex-M4 内核的 F429 系列。
接下来是细分选型，先确定引脚，引脚多的功能就多，价格也贵，具体根据实际项目中需要使用到什么功能，够用就好。
确定好了引脚数目之后再选择 FLASH 大小，相同引脚数的 MCU 会有不同的 FLASH 大小可供选择，这个也是根据实际需要选择，程序大的就选择大点的 FLASH。

## Slide 14: 5. STM32芯片
ARM 应该是表示该芯片使用的是 ARM 的内核，STM32F103VET6 是芯片型号，后面的字应该是跟生产批次相关，最上面的是 ST 的 LOGO。
芯片四周是引脚，左下角的小圆点表示 1 脚，然后从 1 脚起按照逆时针的顺序排列（所有芯片的引脚顺序都是逆时针排列的）。
开发板中把芯片的引脚引出来，连接到各种传感器上，然后在STM32 上编程（实际就是通过程序控制这些引脚输出高电平或者低电平）来控制各种传感器工作，通过做实验的方式来学习 STM32 芯片的各个资源。

## Slide 15: 6. 芯片里面有什么
STM32 芯片是已经封装好的成品，主要由内核和片上外设组成。
若与电脑类比，内核与外设就如同电脑上的 CPU 与主板、内存、显卡、硬盘的关系。
芯片（这里指内核，或者叫 CPU）和外设之间通过各种总线连接，其中驱动单元有 4 个，被动单
元也有 4 个。可以把驱动单元理解成是CPU 部分，被动单元都理解成外设。
内核之外的部件被称为核外外设或片上外设。如 GPIO、USART（串口）、I2C、SPI 等都叫做片上外设。

## Slide 16: GPIO
GPIO 是通用输入输出端口的简称，简单来说就是 STM32 可控制的引脚，STM32 芯片的 GPIO 引 脚与外部设备连接起来，从而实现与外部通讯、控制以及数据采集的功能。
芯片（这里指内核，或者叫 CPU）和外设之间通过各种总线连接，其中驱动单元有 4 个，被动单
元也有 4 个。可以把驱动单元理解成是CPU 部分，被动单元都理解成外设。
内核之外的部件被称为核外外设或片上外设。如 GPIO、USART（串口）、I2C、SPI 等都叫做片上外设。